## Slide 1: Le Quantique Photonique chez Quandela
05-06/05/2025
Cassandre notton

## Slide 2: Lorem ipsum d√olor set amet
LOREM IPSUM DOLOR SET
COMPANY PRESENTATION
1
www.quandela.com
Un ordinateur quantique photonique: MosaiQ
Un Cloud d’accès: Quandela Cloud
Un framework open-source pour de la programmation quantique (Python/C++): Perceval
GitHub de Perceval

## Slide 3: Ce que nous faisons au Québec
Un QPU disponible à Sherbrooke
Dispositif hybride intégré à un centre CHP
6 qubits mais QPU modulable
Une équipe sur place pour l’entretien
Une équipe à Montréal
Développent / analyse business
Équipe IA / QML
  Proches de l’écosystème IA
    Mila

## Slide 4
La technologie derrière nos ordinateurs quantiques
01.

## Slide 5: Pourquoi des photons ?
Les photons sont de très bons supports pour l’information quantique:
Les architectures photoniques peuvent fonctionner à température ambiante dans des centres de données traditionnels
Interconnexions réalisables avec des fibres optiques conventionnelles
Insensibilité thermique et électromagnétique
Possibilité de superposition d’états
Possibilité d’utiliser l’interférence
Possibilité d’utiliser l’intrication des photons (corrélations quantiques)
Pas de décohérence (les photons uniques n’ont pas de masse ni de charge et ne peuvent pas perdre leur état quantique)
Notes: Questions possibles :
- Quelles sont les défauts des photons alors ?

## Slide 6: Peut-on construire un ordinateur quantique avec des photons uniques ?
Critères de DiVincenzo | Comment faire avec des photons
Système évolutif avec des qubits bien caractérisés | Encodage des qubits avec des photons
Capacité à initialiser l’état des qubits | Génération de photons uniques à la demande
Temps de décohérence longs | Pas de décohérence, mais autres types de bruit
Ensemble « universel » de portes quantiques | Manipulation de photons uniques
Capacité de mesure spécifique aux qubits | Détection de photons uniques

## Slide 7: Générer des photons uniques: Prometheus
La deuxième rèvolution quantique
Quantum dot:
Mini semiconducteurs: atomes artificiels
Comment ça marche:
Confinement des électrons dans un espace nanométrique afin de créer des niveaux d’énergie discrets (similaires à ceux des atomes)
Excitation: brève impulsion laser pour exciter le photon vers un état d’énergie plus élevé
Relaxation & émission: libération d’un photon unique quand l’électron retourne à son état fondamental
Sortie dirigée: le photon est émis dans une direction spécifique pour faciliter sa collecte
La quantum dot de Quandela:
Émission déterministe: production de photons uniques à la demande et à l’instant où ils sont nécessaires
Grande pureté: très faible probabilité d’émettre plusieurs photons à la fois
Indiscernabilité: photons presque identique -> crucial pour les effets d’inférence quantique
Luminosité: un pourcentage élevé des photons générés peut être collecté
Évolutivité: miniaturisation possible des sources de photons uniques pour une meilleure intégration à d’autres dispositifs

## Slide 8: Générer des photons uniques

## Slide 9
Qu’est ce qu’une architecture photonique
02.

## Slide 10: Encoder des qubits avec des photons
Quels sont les différents encodages possibles
Polarisation
Temporel
Spatial
L’encodage dual rail
Utilise le degré de liberté spatial et encode le qubit sous la forme d'un photon superposé sur deux modes spatiaux
Utilisation de deux chemins ou modes optiques distincts pour représenter un seul qubit
Notes: Principe de base :
Un photon peut emprunter deux chemins différents
La présence du photon dans l'un ou l'autre chemin encode l'information
Superposition : L'aspect quantique intéressant est qu'un photon peut être dans une superposition des deux chemins. Par exemple, avec une lame séparatrice 50/50 :
Le photon peut être simultanément dans les deux rails
Cela crée un état de superposition : (|0⟩ + |1⟩)/√2
Avantages :
Robuste contre certains types de bruit
Facile à implémenter avec des composants optiques standards
Permet de réaliser des opérations quantiques via des éléments optiques simples

## Slide 11: Composants d’optique linéaire
Beamsplitter
Divise la lumière entrante en deux chemins  superposition cruciale pour l’effet d’interférence
Phase-shifter
Ajuste la phase de la lumière  essentiel pour controller les interférences
Interferomètre universel
Implémente n’importe quelle transformation unitaire
William R. Clements, Peter C. Humphreys, Benjamin J. Metcalf, W. Steven Kolthammer, and Ian A. Walmsley, "Optimal design for universal multiport interferometers," Optica 3, 1460-1465 (2016)
Notes: Une porte CNOT (Controlled-NOT) est une opération quantique fondamentale qui implique deux qubits : un qubit de contrôle et un qubit cible

## Slide 12: Composants d’optique linéaire
Construisez votre propre circuit !
https://hub.quandela.com/experiment
Notes: Une porte CNOT (Controlled-NOT) est une opération quantique fondamentale qui implique deux qubits : un qubit de contrôle et un qubit cible

## Slide 13: Ascella

## Slide 14
Ordinateur Quantique Photonique
Full-Stack
Hardware
Source de photon unique
Design de la puce
Analyse des composants
Construction de l’ordinateur
Théorie
Élaboration des algorithmes
Correction d’erreur
Application
Mise en application des algorithmes sur des problèmes de la « vie réelle »
Software
Accessibilité du QPU via le cloud
Intégration du QPU dans des centres HPC
Développement du framework open-source Perceval

## Slide 15: Dans un futur proche et lointain
2 phases de développement:
NISQ (Noisy Intermediate Scale Quantum): petit nombre de qubits mais beaucoup de bruit  ici, on travaille avec des qubits physiques
FTQC (Fault-Tolerant Quantum Computing): codes de correction d’erreurs  ici, on travaille avec des qubits logiques
Notre roadmap pour plus d’informations!

## Slide 16
Exemple de petit algorithme
03.

## Slide 17: L’effet Hong-Ou-Mandel
a
b
c
d
Set-up
2 photons identiques entrent dans un beam-splitter par deux input port
a
b
c
a
b
d
Observations
Si le chevauchement temporel des photons sur le beam-splitter est parfait, alors les 2 photons sortent du beam-splitter par le même output
S’ils sont distincts, cet événement a moins de chances de se produire
Cet effet repose sur la seconde quantification
Phénomène de bunching
Notes: un outil fondamental en optique quantique:
Elle permet de vérifier si deux sources de photons produisent des photons vraiment identiques
Elle est utilisée comme brique de base dans de nombreux protocoles d'informatique quantique
Elle sert à créer et manipuler des états quantiques intriqués
En termes d'applications pratiques, l'effet HOM est crucial pour :
La calibration des sources de photons uniques
La réalisation de portes logiques quantiques
Les protocoles de téléportation quantique
La cryptographie quantique

## Slide 18
Exemple visuel
https://hub.quandela.com/experiment
Et sur le QPU ?

## Slide 19
Merci ! On attend vos questions 
1

## Slide 20
CONTACT
Cassandre notton, ingénieure en machine learning
Cassandre.notton@quandela.com

## Slide 21: Résumé sur les qubits photoniques

## Slide 22: Problème des graphes isomorphes
La façon dont les photons interfèrent dans le réseau optique est liée à la structure du graphe représentant ce réseau
Le permanent de la matrice de diffusion détermine les probabilités dans le Boson Sampler
Si deux graphes sont isomorphes, leurs matrices correspondantes produiront les mêmes distributions de probabilité dans une expérience de boson sampling
Source:
https://arxiv.org/pdf/2301.09594
Défis
Conversion précise des graphes en circuit optique
Nécessité d’un grand nombre de mesures pour obtenir des statistiques fiables
Et ici, pas de décohérence !!
Essayez notre Toolbox
https://cloud.quandela.com/ Et un petit tuto ici: https://www.youtube.com/watch?v=ZwXS3UzNANA